## Slide 1
SET 06 / 15 · EUV MULTI-PATTERNING EVAL
21nm pitch M1 의
피치 워크를 QALE 로
억제할 수 있는가
EUV SADP 의 spacer etch 단에서 RIE 가 노광 LER 을 증폭해
a-b-a-b 간격 변동을 일으키는 현상을 정량 비교한다.
동일 mask · resist · PR stack 위에서 spacer etch 만 분기해
6 매 wafer 의 CD · 균일도 · 전기특성을 측정했다.
HEADLINE METRIC
ΔPW avg
2.5nm
→
1.0nm
RIE wafer 평균 vs QALE wafer 평균
WAFFER SPLIT
6 wafers · W1~W3 RIE · W4~W6 QALE
M1 layer · 21nm pitch · 300mm
CD METRICS
AASI 23.2 · ASEI 15.6 · AMI 8.3 · ACI 9.3 (nm target)
4 종 metric × 6 wafer · mean / 3σ / range / Δ
KEY HYPOTHESIS
QALE 적용 시 in-wafer 3σ < 1nm, ΔPW < 1.7nm
EPE margin 으로 환산 가능한지 wafer-level 검증
KEY TAKEAWAY
EUV 다중 패터닝에서 pitch walk 는 metal 라인 변동을 일으키는 대표 killer defect 이며, 동일 mask 상에서 spacer etch 만 QALE 로 분기해 비교 평가한다.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 이 슬라이드는 이 dummy 평가 셋의 도입부입니다. 21nm pitch M1 한정해서 spacer etch 만 RIE 와 QALE 로 분기한 비교 평가라는 점, 그리고 6 wafer / 4 metric 의 정량 셋업이라는 점을 짧게 정리합니다. ΔPW 평균이 RIE 2.5nm → QALE 1.0nm 의 가설을 어디까지 좁히는지 후속 슬라이드에서 검증한다는 흐름으로 이야기합니다.

## Slide 2
02 / CONDITIONS
Six-wafer 분할과 4 종 target CD
동일 EUV mask · 동일 resist · 동일 PR stack 위에서 spacer etch recipe 만 분기
WAFER SPLIT
RIE
W1
lot A · edge die
RIE
W2
lot A · center die
RIE
W3
lot B · center die
QALE
W4
lot A · edge die
QALE
W5
lot A · center die
QALE
W6
lot B · center die
TARGET CD & MEASUREMENT STEPS
AASI → ASEI → AMI → ACI (단위 nm)
METRIC | DEFINITION | CHECKPOINT | TARGET
AASI | All-Spacer After Sidewall Inspection | spacer 증착 직후 | 23.2
ASEI | After Spacer Etch Inspection | spacer etch 직후 | 15.6
AMI | After Metal-line Inspection | metal stack 식각 후 | 8.3
ACI | After Clean Inspection | 잔막 strip / clean 후 | 9.3
PROCESS DEFAULTS · spacer etch 분기 외 동일
RIE CONDITION
CHF₃ / CF₄ 기반 연속 식각
ICP 600W · pressure 8 mTorr · bias 80V
QALE CONDITION
Cycle: adsorption (NF₃ 30s) + Ar⁺ desorb cycle
200 cycles · low-energy Ar ~25eV · 80°C
SHARED PARAMETERS
300mm Si substrate · 21nm pitch mask
Low-k k≈2.5 · Cu reflow 없음
KEY TAKEAWAY
W1~W3 는 연속 RIE, W4~W6 는 200-cycle QALE spacer etch 를 쓰며 AASI 23.2 / ASEI 15.6 / AMI 8.3 / ACI 9.3 nm 4 종 target 으로 wafer 별 CD 를 비교한다.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 이 슬라이드는 셋업 페이지입니다. 6 wafer 가 어떻게 나뉘었는지, 4 종 metric 의 정의와 target 값, 그리고 RIE 와 QALE 두 recipe 의 차이가 무엇인지를 짧게 보여줍니다. 발표 시에는 QALE 의 200 cycles / low-energy Ar 가 throughput 은 RIE 대비 떨어지지만 mask 손상이 적고 선택비를 끌어올린다는 점을 짚어줍니다.

## Slide 3
03 / CROSS-SECTION SEM
Spacer etch 후 단면 SEM
W2 wafer 의 spacer etch 직후 단면 — 본 조건에서 RIE / QALE 의 단면 profile 비교
REPRESENTATIVE · W2 (RIE LOT A)
21nm pitch SADP · spacer etch 후 · x-section
50 nm
출처: SPIE Digital Library, "Patterning exploration of 16nm pitch metal lines using spacer-is-dielectric EUV-based SADP" (proc. SPIE 13429, 134290E)
OBSERVATIONS
RIE · W1~W3
측벽 비대칭 · taper 가 관측됨
이온 입사각 비대칭으로 좌·우 측벽 두께가
원자 단위에서 차이. line CD 가 a-b-a-b 로
번갈아 변동 — pitch walk seed 가 됨.
QALE · W4~W6
수직 측벽 · 두께 균일 회복
Cycle 단위 정밀도로 한 layer 만 제거하므로
plasma damage 가 줄고 mask-Low-k 간 선택비
가 치솟는다. 동일 wafer 의 low-bias 영역도
일관된 profile 을 보인다.
KEY TAKEAWAY
RIE 단면은 좌우 측벽 비대칭과 taper 가 관찰되며 a-b-a-b 변동의 seed 가 확인된다 — QALE 은 cycle 단위의 정밀도로 profile 을 복원한다.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 이 슬라이드는 spacer etch 직후의 단면 SEM 을 본 페이지에서 어떻게 다루는지 보여줍니다. 사진 한 장을 큰 영역으로 풀고 그 우측에 RIE / QALE 각각의 관찰 코멘트를 패널로 정리합니다. 발표 시에는 측벽 비대칭이 pitch walk 의 직접적 원인이라는 점, QALE 은 1-cycle 단위의 정밀도로 profile 을 복원한다는 점을 짚습니다. 출처는 사진 한 줄만 사진 하단에 표기하고 별도 reference list 슬라이드는 두지 않습니다.

## Slide 4
04 / TOP-VIEW SEM
Top-view 패턴과 pitch walk 의 발현
동일 mask 와 동일 PR lot 에서 도출된 두 wafer 의 metal stack top-view 비교
REPRESENTATIVE · W3 (RIE)
M1 stack top-view · 20nm-class pitch
출처: Silicon Semiconductor, "Imec demonstrates electrical yield for 20nm pitch metal lines" (High-NA EUV 기반 비교 wafer)
REPRESENTATIVE · W5 (QALE)
Imec 18nm pitch Line/Space patterning
출처: Silicon Semiconductor, "Imec Demonstrates 18nm Pitch Line/Space Patterning"
RIE OBSERVATION
a-b-a-b 라인 간격 번갈아 변동 — pitch walk 가 시각적으로 확인됨
QALE OBSERVATION
인접 라인 간격 균일 회복, line-edge roughness 도 동시 감소
QUALITATIVE WALK
육안 비교에서도 QALE 의 line 정의가 뚜렷하고 결함 사이트도 적다
KEY TAKEAWAY
Top-view 에서 RIE 는 a-b-a-b 형 pitch walk 가 두드러지고, QALE 은 line-edge 균등한 line 들로 회복되며 동일 wafer lot 의 비교만으로도 변동 폭 차이를 확인할 수 있다.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 이 슬라이드는 metal stack top-view 이미지 한 쌍을 보여주면서 a-b-a-b 형 pitch walk 와 QALE 회복을 시각적으로 설명합니다. 실제 SEM 사진 두 장을 큰 영역으로, 그리고 회당/관찰 코멘트를 카드 세 개로 정리합니다. 본 사진은 18–20nm pitch 영역에서 top-view 의 라인 패턴 비교용으로 사용한 자료이며, 참고 list 는 따로 두지 않고 각 사진 아래 한 줄 출처만 표기합니다.

## Slide 5
05 / CD VARIATION
4 종 CD metric · wafer 별 mean / 3σ / range / Δ
AASI
target 23.2 nm · spacer dep 직후
Wafer | Recipe | Mean | 3σ | Range | Δ vs T
W1 | RIE | 23.40 | 1.80 | 7.20 | +0.20
W2 | RIE | 22.90 | 1.90 | 7.80 | −0.30
W3 | RIE | 23.60 | 2.10 | 8.40 | +0.40
W4 | QALE | 23.10 | 0.90 | 3.60 | −0.10
W5 | QALE | 23.20 | 1.00 | 4.00 | 0.00
W6 | QALE | 23.30 | 0.85 | 3.40 | +0.10
ASEI
target 15.6 nm · spacer etch 직후
Wafer | Recipe | Mean | 3σ | Range | Δ vs T
W1 | RIE | 16.10 | 1.50 | 5.60 | +0.50
W2 | RIE | 15.20 | 1.60 | 6.40 | −0.40
W3 | RIE | 16.40 | 1.70 | 6.80 | +0.80
W4 | QALE | 15.70 | 0.70 | 2.80 | +0.10
W5 | QALE | 15.50 | 0.65 | 2.60 | −0.10
W6 | QALE | 15.60 | 0.60 | 2.40 | 0.00
AMI
target 8.3 nm · post M1 etch
Wafer | Recipe | Mean | 3σ | Range | Δ vs T
W1 | RIE | 8.60 | 1.20 | 4.80 | +0.30
W2 | RIE | 8.10 | 1.30 | 5.00 | −0.20
W3 | RIE | 8.70 | 1.40 | 5.40 | +0.40
W4 | QALE | 8.30 | 0.50 | 2.00 | 0.00
W5 | QALE | 8.25 | 0.45 | 1.80 | −0.05
W6 | QALE | 8.35 | 0.50 | 1.90 | +0.05
ACI
target 9.3 nm · post clean
Wafer | Recipe | Mean | 3σ | Range | Δ vs T
W1 | RIE | 9.70 | 1.00 | 4.00 | +0.40
W2 | RIE | 9.00 | 1.10 | 4.40 | −0.30
W3 | RIE | 9.60 | 1.15 | 4.60 | +0.30
W4 | QALE | 9.30 | 0.40 | 1.60 | 0.00
W5 | QALE | 9.25 | 0.45 | 1.70 | −0.05
W6 | QALE | 9.35 | 0.42 | 1.60 | +0.05
KEY TAKEAWAY
4 종 metric 모두 QALE wafer (W4~W6) 가 target ±0.1nm 안에 수렴하고 3σ 가 절반 이하로 떨어져 spacer etch recipe 분기만으로 mean-offset 과 분산이 동시에 회복된다.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 이 슬라이드는 4 종 metric 의 wafer 별 CD variation 을 2x2 의 동일한 카드 4 개로 정리합니다. 카드 색상 / 폰트 / width / height 를 통일해 시각적으로 묶이고, QALE row 에는 옅은 오렌지 tint 가 들어가 그룹을 즉시 식별할 수 있습니다. 발표 시에는 Δ vs T 컬럼과 3σ 컬럼을 동시에 짚어 QALE 가 4 metric 모두에서 spec 안에 들어온다는 점을 부각합니다.

## Slide 6
06 / 25-POINT WAFER MAP
AMI 25-point in-wafer map · wafer 별 ±Δ 시각화
W1 · RIE
mean 8.60 · 7.0–10.5
7.6
7.9
8.2
8.4
10.1
7.4
8.0
8.7
9.0
9.5
8.1
8.3
8.6
8.9
9.3
7.8
8.4
8.8
9.2
10.5
7.0
7.7
8.6
8.9
9.4
3σ
1.20
RANGE
3.5 nm
HOT/COLD
+1.8 / −1.3
(target ±2nm)
W2 · RIE
mean 8.10 · 6.5–9.9
6.8
7.5
7.9
8.4
9.1
7.0
7.7
8.1
8.5
9.7
7.3
7.9
8.2
8.6
9.4
6.7
7.4
7.8
8.3
9.0
6.5
7.2
7.6
8.1
9.9
3σ
1.30
RANGE
3.4 nm
HOT/COLD
+1.6 / −1.6
symmetric cold edge
W3 · RIE
mean 8.70 · 7.0–10.5
7.4
8.2
8.6
9.1
9.7
7.7
8.4
8.7
9.2
10.5
8.0
8.5
8.8
9.3
10.0
7.9
8.3
8.6
9.0
9.6
7.0
7.8
8.4
8.9
9.5
3σ
1.40
RANGE
3.5 nm
HOT/COLD
+1.8 / −1.7
hot right edge
W4 · QALE
mean 8.30 · 7.7–9.0
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
7.9
8.1
8.3
8.4
8.6
8.2
8.3
8.4
8.4
8.5
8.0
8.2
8.3
8.5
8.6
7.7
8.0
8.2
8.3
9.0
3σ
0.50
RANGE
1.3 nm
Δ vs T mean
−58% vs W1
hot/cold +0.7/-0.6
W5 · QALE
mean 8.25 · 7.8–8.8
8.1
8.2
8.25
8.3
8.4
8.05
8.15
8.2
8.3
8.5
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
7.9
8.1
8.25
8.35
8.6
7.8
8.0
8.25
8.4
8.8
3σ
0.45
RANGE
1.0 nm
Δ vs T mean
−63% vs W2
narrowest spread
W6 · QALE
mean 8.35 · 7.85–9.0
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.1
8.25
8.35
8.5
8.7
8.2
8.35
8.4
8.5
8.6
7.95
8.15
8.35
8.5
8.7
7.85
8.1
8.35
8.55
9.0
3σ
0.50
RANGE
1.15 nm
Δ vs T mean
−64% vs W3
tightest AMI
BIN LEGEND (Δ nm)
≤0.1
0.3
0.5
0.7
1.0
>1.0 (nm from target 8.3)
KEY TAKEAWAY
25-point wafer map 에서 QALE wafer (W4~W6) 의 hot/cold spot 편차가 RIE 대비 ~60% 축소됐고, hot cell (>1.0nm 편차) 이 한 점도 발생하지 않았다.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 이 슬라이드는 6 매 wafer 각각의 25-point map 을 보여줍니다. RIE 그룹 (W1-W3) 은 상단에, QALE 그룹 (W4-W6) 은 하단에 배치되어 비교가 쉽도록 합니다. 각 셀의 색은 target (8.3nm) 으로부터의 편차 bin 으로 구분되며 값 텍스트가 함께 들어갑니다. QALE 그룹은 tint 배경, RIE 그룹은 흰 카드입니다. 발표 시에는 셀 숫자보다 편차 색 bin 으로 빠르게 훑어보게 하고, hot cell 이 한 점도 보이지 않는다는 점이 QALE 의 강점이라는 점을 짚습니다.

## Slide 7
07 / IN-WAFER UNIFORMITY
4 종 metric 의 3σ 비교 — RIE vs QALE
Wafer 분산은 모든 metric 에서 QALE 쪽으로 절반 가까이 줄어든다
AASI · 3σ (nm)
target 23.2 · scale 0–2.5
W1
W2
W3
W4
W5
W6
target 1.0
2.5
1.5
1.0
0.5
1.80
1.90
2.10
0.90
1.00
0.85
ASEI · 3σ (nm)
target 15.6 · scale 0–2.0
W1
W2
W3
W4
W5
W6
target 0.8
2.0
1.5
1.0
0.5
1.50
1.60
1.70
0.70
0.65
0.60
AMI · 3σ (nm)
target 8.3 · scale 0–1.6
W1
W2
W3
W4
W5
W6
target 0.7
1.6
1.0
0.5
1.20
1.30
1.40
0.50
0.45
0.50
ACI · 3σ (nm)
target 9.3 · scale 0–1.4
W1
W2
W3
W4
W5
W6
target 0.6
1.4
0.8
0.4
1.00
1.10
1.15
0.40
0.45
0.42
KEY TAKEAWAY
Across 4 metric, RIE 평균 3σ 1.5nm → QALE 0.6nm 사이로 절반 이하로 떨어지며, AMI 3σ 가 가장 큰 폭 (−0.85nm) 으로 개선됐다.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 이 슬라이드는 4 종 metric 별 6 wafer 의 3σ 를 4 개 sub-chart 로 비교합니다. RIE wafer 는 slate 색, QALE wafer 는 orange 색으로 구분되며 target 라인 (점선) 가 metric 별로 들어갑니다. 발표 시에는 AMI sub-chart 의 격차가 가장 두드러진다는 점, 모든 metric 에서 QALE 가 target-line 아래에 들어온다는 점을 짚습니다.

## Slide 8
08 / ELECTRICAL CHARACTERISTICS
전기 특성 4 종 — wafer 별 numeric table
M1 Rs, via Rc, line-to-line leakage, TDDB Vbd · 다섯 wafer 모두 동일 probe-card 로 측정
METRIC | Target / Window | W1 · RIE | W2 · RIE | W3 · RIE | W4 · QALE | W5 · QALE | W6 · QALE | Δ QALE vs RIE
Rs · sheet | ≤ 245 Ω/sq | 245.0 | 252.0 | 248.0 | 235.0 | 232.0 | 234.0 | −13.0 (~5%)
Rc · via | ≤ 12.0 Ω / via | 12.40 | 12.90 | 12.60 | 11.10 | 10.80 | 11.00 | −1.50 Ω
Leakage · L-L | ≤ 0.25 nA/μm @ 1V | 0.42 | 0.51 | 0.46 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | −62%
Vbd · TDDB | ≥ 7.0 V | 5.80 | 5.50 | 5.70 | 7.40 | 7.60 | 7.50 | +1.83 V
target within window
out-of-spec
PASS RATE
RIE 0/3 wafer meet all 4 · QALE 3/3 wafer meet all 4
KEY TAKEAWAY
QALE 3 매는 4 종 spec 모두 충족, RIE 3 매는 Rc · leakage · Vbd 에서 out-of-spec — Rs 만 Δ −13Ω/sq 의 작은 폭이지만 누설 −62%, Vbd +1.83V 로 도메인 전체가 spec 안으로 들어온다.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 이 슬라이드는 전기 특성 4 종 (시트저항 Rs, 비아 Rc, 라인간 누설, TDDB Vbd) 을 한 페이지의 큰 표로 정리합니다. 셀 색은 target 내/외를 표시하기 위한 의미적 강조일 뿐 별도 도식이 아닙니다. 발표 시 RIE 가 spec 의 3 종에서 벗어나고 QALE 가 3 매 모두 4 종 모두 spec 내로 들어온다는 점이 핵심이며, Δ 컬럼은 분기 recipe 의 효과를 한눈에 보여줍니다.

## Slide 9
09 / PITCH WALK QUANTIFICATION
Pitch walk ΔPW 가 QALE 에서 절반 이하로 줄어든다
a-b-a-b 간격 변동 폭을 wafer 별로 측정한 결과 — 1.7 nm 가 EPE 문턱
ΔPW per wafer
· nm · lower is better
EPE threshold 1.7 nm
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
2.40
W1
OVER
2.60
W2
OVER
2.50
W3
OVER
1.10
W4
PASS
1.00
W5
PASS
0.95
W6
PASS
RIE GROUP · W1–W3 AVG
2.50 nm
3 매 모두 EPE 1.7 nm threshold 초과 — pitch walk 가 metal stack 으로 carry-forward
QALE GROUP · W4–W6 AVG
1.02 nm
3 매 모두 1.7 nm 안쪽 — via 상층의 EPE margin 회복됨
REDUCTION
−59%
vs RIE 평균
a-b 인접 라인 거리 변동의 wafer-wide 평균값. 측정: 25-point wafer-map 에서 a/b 추출 후 |a-b| 평균.
KEY TAKEAWAY
ΔPW 평균이 RIE 2.50nm → QALE 1.02nm 로 ~59 % 감소, RIE 3 매는 모두 EPE 1.7 nm 문턱 위에서 QALE 3 매는 모두 안쪽에서 상층 via 의 랜딩 공간을 확보한다.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 이 슬라이드는 pitch walk 정량화 페이지입니다. 메인 bar chart 가 6 wafer 의 ΔPW 를 보여주고 1.7 nm 의 target 점선이 들어갑니다. 우측 stacked card 3 개는 그룹 평균 · QALE 평균 · 감소 폭을 짧게 정리합니다. 발표 시에는 그룹 시각적 분리, 1.7 nm 점선 통과 / 미통과 여부가 한눈에 읽히도록 의도한 페이지입니다.

## Slide 10
10 / PROCESS TRADE-OFF
Throughput penalty 와 uniformity gain 의 관계
QALE throughput 이 떨어지지만 3σ / ΔPW / Vbd / leakage 가 spec 안으로 들어옴
Throughput (wafer/h) × In-wafer AMI 3σ (nm)
lower-left corner = ideal
2.0
1.6
1.2
0.8
0.4
0
25
50
75
100
125
W1
W2
W3
W4
W5
W6
RIE · 92–100 wafer/h, σ 1.2–1.4
low throughput · tight 3σ
throughput (wafer / hour)
AMI 3σ (nm)
THROUGHPUT
100
vs
16
wafer/h
RIE cycle 38 s · QALE ~ 200 cycles × 1.1 s — 약 −84% throughput penalty
UNIFORMITY GAIN
−62%
AMI 3σ
−59% ΔPW · −62% leakage · +1.83 V TDDB margin — RIE 0/3 → QALE 3/3 spec in
WAFER-LEVEL MARGIN
16 wafer/h × 4 metric spec in
vs 100 wafer/h × 1 metric spec in
Pareto margin 은 throughput 보다는 spec-in wafer count 로 계산한다
KEY TAKEAWAY
RIE throughput 100 wafer/h vs QALE 16 wafer/h 의 penalty 가 존재하지만, AMI 3σ −62% · Vbd +1.83V · spec-in 3/3 wafer 의 Pareto margin 으로 보면 trade-off 의 무게는 QALE 으로 넘어간다.
※ 내부 테스트용 더미(가상) 데이터
Notes: 이 슬라이드는 throughput penalty vs uniformity gain 의 trade-off 를 시각화합니다. 메인 scatter 에서 RIE cluster (upper-right) 와 QALE cluster (lower-left) 가 두 점 군집으로 분리되어 pareto 의 두 corner 를 설명하고, 우측 stacked cards 3 개로 throughput / uniformity / margin 의 정량 비교를 정리합니다. 발표 시에는 이 슬라이드가 결론 슬라이드가 아닌 trade-off 분석 페이지임을 짚어주고, "spec-in wafer / hour" 의 Pareto 재해석을 보여주는 페이지임을 강조합니다.